## Slide 1
音频信号情感识别及受众脑电信号的关联分析

## Slide 2
CONTENTS
情感识别系统
引言
音频引起的脑电信号分析分析
Your text here
音频信号情感识别
结论

## Slide 3
二维情感分类模型

## Slide 4
语音情感特征
时域特征
基音频率
共振峰
谱特征

## Slide 6
音乐信号情感识别——降维方法
（1）编码。将编码长度设定为预处理后的特征数，每个编码对应问题的一个解，即染色体。当染色体的值为1时，表示对应的特征被选中并可以进行建模；当染色体的值为0时，表示该特征未被选中，即淘汰此染色体。
（2）设定初始群体和终止条件。本系统种群大小设定为50，即利用随机产生50个染色体组成初始群体，进化代数设置为200。
（3）设定适应度函数。适应度函数衡量种群中不同个体在遗传进化中能够达到或者相对近似解的距离，通过适应度函数评价，得分高的个体被认为比较优秀，其遗传到下一代的概率就比较大。本文利用CFS方法作为遗传算法的适应度函数。
（4）计算遗传算子。通过轮盘赌方法、单点随机交叉方法和基因位变异方法，将交叉概率设定为0.8，变异概率取0.2来确定遗传算子。
（5）通过选择、交叉、变异计算之后删选原始特征，得到比较优秀的特征集，组成下一代种群，跳到步骤d进行下一次的遗传进化。
（6）直到进化结束停止计算。得到最优特征子集。

## Slide 7
不同分类器验证测试集样本分类
 | SVM识别结果 |  |  |  |  |  |  | 
 | 喜 | 怒 | 惊 | 悲 | 恐 | 平静 | 平均 | 时间（s）
LC未降维 | 100% | 100% | 60% | 71.43% | 60% | 100% | 81.90% | 5.146
LC GA+CFS降维 | 82.49% | 77.15% | 88.92% | 77.86% | 77.86% | 79.97% | 78.30% | 2.515
WZ未降维 | 83.97% | 91.70% | 91.30% | 91.54% | 97.80% | 981% | 91.19% | 5.427
WZ GA+CFS降维 | 72.25% | 81.29% | 76.89% | 74.42% | 79.90% | 86.16% | 78.48% | 3.245
ZQY未降维 | 91.83% | 93.05% | 81.71% | 91.33% | 89.22% | 996% | 89.68% | 9.338
ZQY GA+CFS降维 | 96.56% | 86.18% | 91.47% | 94.21% | 94.04% | 72.20% | 87.17% | 5.535
ZZX未降维 | 85.79% | 93.98% | 91.85% | 84.11% | 82.32% | 88.88% | 87.82% | 7.146
ZZX GA+CFS降维 | 70.31% | 84.61% | 91.47% | 75.63% | 70.21% | 86.75% | 79.83% | 4.020

## Slide 8
 | BP识别结果 |  |  |  |  |  |  | 
 | 喜 | 怒 | 惊 | 悲 | 恐 | 平静 | 平均 | 时间（s）
LC未降维 | 80.44% | 84.39% | 76.93% | 77.91% | 55.72% | 52.77% | 71.36% | 80.433
LC GA+CFS降维 | 99.80% | 99.58% | 97.96% | 93.48% | 80.38% | 83.74% | 92.49% | 6.128
WZ未降维 | 86.42% | 90.45% | 85.48% | 66.57% | 66.01% | 69.91% | 77.47% | 79.465
WZ GA+CFS降维 | 99.92% | 99.80% | 96.78% | 97.80% | 94.04% | 93.40% | 96.96% | 5.938
ZQY未降维 | 89.84% | 87.82% | 79.99% | 68.40% | 40.34% | 54.79% | 70.20% | 83.696
ZQY GA+CFS降维 | 96.56% | 86.18% | 91.47% | 94.21% | 94.04% | 72.20% | 87.17% | 13.465
ZZX未降维 | 90.89% | 86.09% | 84.56% | 69.12% | 68.25% | 59.49% | 76.40% | 87.276
ZZX GA+CFS降维 | 97.61% | 88.83% | 96.31% | 94.68% | 87.30% | 93.34% | 93.01% | 14.331
不同分类器验证测试集样本分类

## Slide 9
音乐信号情感分析——不同分类器验证测试集样本分类
经CFS改进的遗传算法对其进行降维处理，最终用SVM和BP神经网络对降维前后的特征进行识别验证。结果利用SVM，降维前后的总识别率略有下降，但是降维后建模时间减少了3秒左右；利用BP神经网络识别率平均提高了20%左右，建模时间均减少了70秒左右。由此可见，经CFS改进的GA算法筛选出了关键特征，提高了建模速度和识别正确率。

## Slide 10
音乐信号情感识别——特征分析

## Slide 11
不同情绪类型音乐引起的听众脑电信号实验

## Slide 12
脑电信号采集
提取与情感相关的FP1、FP2、F3、F4、F7、F8、Fz、C3、C4、T3、T4、Pz电极，提取相关的18维线性特征，包括thalt，alpha，belta峰值，均值，方差，中心频率，最大功率，功率和特征；以及9维非线性动力学特征，奇异谱熵，LZ复杂度，谱熵，C0复杂度，最大李雅普诺夫指数，样本熵，近似熵，K熵，关联维

## Slide 13
脑电特征-线性特征

## Slide 14
SVM，C4.5，BP验证降维前后的识别率
由分类器结果来看，CFS选择的特征均大于未降维前分类器的识别率；其中，Pz，T4电极的识别率明显大于其他电极，T3电极经CFS提取后的识别率也比较显著；根据以往的研究，在不同分类器分类验证中，SVM对于情绪分类具有更好的鲁棒性。在本实验中SVM和C4.5都取得了比较好的分类效果。

## Slide 15
SVM，C4.5，BP验证降维前后的识别率
Table—t检验12电极特征不相关个数（p>0.05） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
电极 | FP1 | FP2 | F3 | F4 | F7 | F8 | Fz | C3 | C4 | T3 | T4 | Pz
怒-静 | 146 | 135 | 139 | 144 | 136 | 112 | 138 | 130 | 125 | 94 | 168 | 152
怒-喜 | 132 | 116 | 107 | 130 | 109 | 105 | 115 | 126 | 76 | 92 | 157 | 142
怒-悲 | 99 | 126 | 83 | 99 | 100 | 97 | 100 | 117 | 66 | 67 | 120 | 127
静-喜 | 126 | 124 | 101 | 116 | 97 | 119 | 121 | 109 | 99 | 80 | 124 | 129
静-悲 | 161 | 151 | 127 | 138 | 151 | 133 | 137 | 149 | 126 | 107 | 179 | 164
喜-悲 | 112 | 127 | 94 | 111 | 116 | 110 | 103 | 127 | 89 | 103 | 162 | 145
总计 | 776 | 779 | 651 | 738 | 709 | 676 | 714 | 758 | 581 | 543 | 910 | 859
T4和Pz电极t检验不同电极间不相关特征数也要多于其他电极。

## Slide 16
SVM，C4.5，BP验证降维前后的识别率
不同电极的识别分析
由以上不同分类器对不同电极的识别分析，不论是哪一种识别算法，哪一电极，所选的特征子集超过10维时，识别率皆没有明显提升，甚至会出现下降的趋势。故综合来看，CFS选择的前10维特征对于分类器的识别率相对最高。

## Slide 17
T3，T4，Pz不同电极的特征频数
CFS选择的特征频数较高的有4（alpha波中心频率）、8（thalt波均值）、10（thalt波中心频率）、14（dalt波均值）、16（dalt波中心频率）、17（dalt波最大功率）、20（K熵）、21（近似熵）、22（最大李雅普诺夫指数）、24（C0复杂度）、25（谱熵）、26（lz复杂度）。选择出的特征包括6维线性特征，和6维非线性特征，这12维特征就是对于与大多数受众来说比较有效的特征组合。

## Slide 18
线性特征分析
利用小波对15组数据进行分频段（Thalt，Alpha，Belta）处理；接着对不同情绪不同频段的数据进行叠加平均；最后导入EEGLAB进行处理并画出脑地形图。实验用了以上所提到的与情绪相关的十二个电极。
从不同频段来看，受众听不同感情的音乐，Alpha频段变化较大。这可能说明，在听不同情感的音乐时，Alpha频段活动较强。

## Slide 19
非线性特征分析
对于Pz电极，其C0复杂度对于二维情绪模型中效价维辨别度比较明显，愤怒和悲伤的效价维得分比较低，在C0复杂度多分布于较低数值段，喜悦和评价效价维得分比较高，在C0复杂度多分布于较高数值段； k熵和LZ复杂度在激活维得分较低情感（平静和悲伤）的数值多集中在较低数值，激活维得分较高情感（愤怒和喜悦）的数值多集中在较高数值。

## Slide 20
非线性特征分析
对于T3电极，近似熵，k熵，谱熵对愤怒及悲伤的识别率较好，但总体不如Pz和T4电极特征与情感对应明显。对于T3电极，近似熵，k熵，谱熵对愤怒及悲伤的识别率较好，但总体不如Pz和T4电极特征与情感对应明显。

## Slide 21
非线性特征分析
对于T4电极，其C0复杂度，最大李雅普诺夫指数，LZ复杂度，愤怒，喜悦，悲伤分布范围集中于较小数值段，平静情感的范围集中于较高数值段，这表明这三个特征对平静的分辨度较好；近似熵对于二维情感理论激活维分辨度较好，愤怒和喜悦情感激活维得分较高，分布于近似熵较小数值段，平静和悲伤激活维得分较低，分布于较大数值段；k熵的喜悦和悲伤情感大多分布在较低数值部分，愤怒和平静大多分布在较高数值部分。

## Slide 22
SVM，C4.5，BP验证降维前后的识别率
实验结果证明，对不同的算法，非线性特征的识别率都要高于线性特征的识别率，综合特征与原27维特征识别率在同等水平，就本实验而言，非线性特征的特征可能更能代表情绪的不同特征，但对于总体识别率而言，选择出的综合特征能代表总体特征。而非线性特征和综合特征与原27维对比，没有明显高于原特征，这可能是因为，选择出的这些特征是根据全部数据对比选出的，具体到每个人时并不是最优的特征子集组合。

## Slide 24
基于LabVIEW的语音情感识别系统

## Slide 25
基于LabVIEW的语音情感识别系统
编码。将编码长度设计为预处理后的特征数，每个编码对应问题的一个解，即染色体。当染色体的值为“1”时，表示对应的特征参与建模; 为“0”时，表示该特征未被选用，不参与最终建模。
设定初始群体和终止条件。本文种群大小设定为50，利用随机函数产生50个染色体组成初始群体，进化代数设置为 200。
设定适应度函数。适应度用来度量群体中各个个体在优化计算中可能达到或者接近最优解的程度。适应度高则遗传到下一代的概率就大。度量个体适应度的函数就是适应度函数，本文将CFS方法作为遗传算法的适应度函数。
遗传算子的确定。通过轮盘赌方法、 单点随机交叉的方法和基因位变异的方法，将交叉概率设定为 0. 8，变异概率取 0. 2 来确定遗传算子。
种群经过选择、交叉、变异运算之后得到下一代种群
当循环结束时终止运算。最终得到最大适应度函数以及最优特征子集。

## Slide 26
音频特征
短时能量
共振峰
脑电特征
时域特征
频域特征
基频向量
其他特征
非线性分析
其他分析
研究方法
特征降维
分类方法
特征分析
总结

## Slide 27
选择音乐的原因
STEP1
零假设：H0 μ1=μ2
STEP2
判断两总体方差是否相等。
STEP3
构造t统计量并计算t和p值
STEP4
判断，若p<0.05,则两总体均值存在显著差异，反之则不存在。

## Slide 28
方差齐性检验（sig>0.05）

## Slide 29
T检验

## Slide 30
意义
创新性：1，利用CFS改进了GA，并检验改进后的算法优于原算法。
2，采用音频刺激的方法，提取脑电信号的多种特征，发现非线性特征识别率高于
线性特征。
应用性：1，建立了一款基于LABVIEW的音频情感识别系统。
2，发现脑电特征的主要特征和音频信号刺激的主要分区。